УТВЕРЖДЕНО:

Директор _______

ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкция № 10/15ОТ

Инструкция вводится в действие с 15.01.2015 г.

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на территории и в служебных помещениях общества с ограниченной ответственностью (Далее – « »).

Каждый работник « » должен знать и строго соблюдать данную Инструкцию.

Он должен быть проинструктирован, с занесением соответствующей записи в журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности.

Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев данная Инструкция изучается повторно под руководством назначенных приказом ответственных за пожарную безопасность.

В случае нарушения требований пожарной безопасности представители сторонних организаций, ответственность несут те работники, к которым прибыли данные представители.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все работники « » допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и обучения по вопросам предупреждения и тушения возможных пожаров начальником охраны и инженером по охране труда при проведении вводного, первичного и повторного инструктажей по охране труда.

Те работники « », которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей, обязаны перед началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.

Каждый работник « » обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим в здании;

- выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами;

- знать схему эвакуации, места расположения огнетушителей и пожарных кранов;

- знать способы обращения с огнетушителями и другими средствами пожаротушения;

- не загромождать проходы посторонними предметами;

- при длительных перерывах более 1 часа или при уходе с работы, выключать персональный компьютер и другие электроприборы (кроме факса и холодильника) путем вынимание вилки из розетки;

- перед уходом из служебного помещения закрыть окна, фрамуги и форточки и провести его осмотр. При этом необходимо убедиться в том, что в помещении отсутствуют источники зажигания (тлеющая бумага, окурки, свечи и др.), все электроприемники отключены, освещение выключено.

Работнику « » не разрешается:

- хранить легковоспламеняющиеся, горючие и взрывчатые вещества в комнатах;

- загораживать огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) настольные лампы и обогреватели с открытой спиралью;

- вешать одежду на выключатели или розетки;

- курить в комнатах;

- применять в здании открытый огонь;

- оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, обогреватель, настольную лампу и т.д.);

- сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;

- пользоваться	самодельными	или	неисправными электроприборами и электроинструментом.

На этаже и в комнатах на видном месте вывешиваются инструкция о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, фамилии и инициалов работника, ответственного за пожарную безопасность.

2.    ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ И ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать для стоянки транспорта.

Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Временные строения должны располагаться от здания на расстоянии не менее 15 м.

Не разрешается курение в помещениях и в не отведенных местах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается ближе 50 м до здания. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

В « » места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и место для курения должно быть обозначено знаками пожарной безопасности.

На территории « » не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Средства пожаротушения, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару.

В помещениях « » не допускается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;

- использовать чердак и другие технические помещения для организации мастерских или складов;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток,

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- допускать одновременное пребывание 50 и более человек на этаже с одним открытым эвакуационным выходом.

В помещениях « » в рабочие дни необходимо проводить ежедневную уборку. Использованные горючие материалы выносить в металлические контейнеры, расположенные за пределами здания. На эвакуационных выходах должны быть указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного (запасного) выхода".

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания возможность свободного их открытия изнутри без ключа.

При закрытии запасных эвакуационных выходов на внутренние механические замки на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов « »  запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги, а также другие устройства; препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

На случай отключения электроэнергии в здании « » у дежурного по помещениям должен быть электрический фонарь. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

3.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях « » по окончании рабочего времени должны быть обесточены (вилки должны быть вынуты из розеток). Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, и пожарная сигнализация.

При эксплуатации электроприемников работникам « » не разрешается:

- использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться	поврежденными	розетками,	другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-	пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных
материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

-	применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-	размещать (складировать) у электрощитов, горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

В « » не допускается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования здания проводить с периодичностью не реже одного раза в три года, результаты замера оформлять соответствующим актом (протоколом).

ПРОИЗВОДСТВО ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ.

К пожароопасным работам относятся работы с красками, клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами.

Помещения, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ определяется проектом производства работ согласно расчету. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ. При этом не должны производиться работы и находиться люди в смежных помещениях.

« » при использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад.

Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений. Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении на площади не более 100 кв. м. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

В « » для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т.п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 100 кв. м помещения. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье пола, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ.

На проведение огневой работы в помещениях « » должен быть оформлен наряд-допуск. Места проведения огневых работ обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

Способы очистки помещений « », а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных и паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения « », соседние этажи и т.п., все отверстия в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м. | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м. | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12' | 13 | 14 |

Работник « » должен знать, что находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты.

Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

Работник « » должен знать, что место для проведения сварочных работ в помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала.

При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом    не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала.

При проведении огневых работ не допускается:

- приступать к работе при неисправном оборудовании;

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, содержащими сжатые, сжиженные и растворенные газы;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под напряжением;

- одновременное проведение огневых работ и работ по наклейке покрытий пола, отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

Работы в зонах, в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искрббезопасным инструментом и в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ « »   ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА.

Работник « » при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив при этом адрес и категорию помещений здания (административное здание категории В), место возникновения и класс пожара (А - горение твердых веществ, Е - горение электроустановок, находящихся под напряжением), занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, телефон;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- отключить от сети закрепленное за ним электрооборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих работников;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

Директор, другие должностные лица « », которым стало известно о пожаре обязаны:

-	немедленно оповестить своих подчиненных;

- сообщить о пожаре руководителям других организации;

- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.  .

Директор, другие должностные лица « », прибывшие к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить   за   пределы   опасной   зоны   всех   работников,   не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

По прибытии пожарного подразделения ответственный представитель « » обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, Прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5.   ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РАБОТНИКАМИ « ».

Для тушения пожара работники « » должны применять огнетушители, находящиеся на этаже, в противоположных концах коридора и пожарный кран внутреннего Противопожарного водопровода, расположенный на лестничной клетке.

Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода должен быть укомплектован рукавом с навязанными соединительными головками и стволом.

Для поддержания пожарного крана в готовности к применению необходимо:

- пожарный рукав держать примкнутым к крану, а ствол подсоединенным, к рукаву;

- не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку;

- кран, рукав и ствол размещать в шкафчике под пломбой или в металлической корзине;

- над    каждым    пожарным    краном    должна    быть    надпись:

"Пожарный   кран  №	"   или   "ПК  №  	".   Если  кран   находится  в

шкафчике, надпись делается на дверце шкафчика;

-	еженедельно проверять исправность крана осмотром (без
разъединения головок) и не реже двух раз в год (осень, весна)
производить проверку действия крана с пуском воды, но при этом
предварительно отсоединять рукав.

Огнетушители « » должны постоянно содержаться в исправном состоянии и быть готовыми к действию. Каждому огнетушителю при вводе в эксплуатацию присваивается порядковый номер, который наносится белой краской на корпус огнетушителя.

На ручных пенных огнетушителях номер ставится со стороны спрыска на 10 мм выше ранта, на других видах огнетушителей на 10 мм ниже трафарета. Высота цифр 50 мм. Толщина линии 3 мм.

В « » для контроля за постоянной готовностью огнетушителя к действию и наличием в нем заряда каждый огнетушитель независимо от типа должен быть опломбирован и иметь бирку с датой зарядки. При размещении огнетушителя в шкафу этот шкаф также должен быть опломбирован. На каждый огнетушитель, установленный в этаже должен быть заведен паспорт и журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей.

Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. Огнетушители подвергаются ежеквартальной, ежегодной проверке и перезарядке.

При ежеквартальной проверке в « »проводится осмотр мест установки огнетушителей, подходов к ним и внешний осмотр. В процессе ежегодной проверки кроме мероприятий, указанных выше, контролируется состояние заряда огнетушащего вещества.

Если параметры заряда огнетушащего вещества не соответствуют установленным требованиям или его гарантийный срок хранения истек, то такой заряд.или огнетушитель подлежат замене.

В « » необходимо проводить перезарядку пенных огнетушителей производить не реже одного раза в год, а остальных не реже одного раза в пять лет.   ^

УСТРОЙСТВО И ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Огнетушители углекислотные предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, загораний в архивах.

Переносные углекислотные огнетушители

На рисунке 1 приведен общий вид переносных углекислотных огнетушителей. Огнетушители ОУ-б (а) и ОУ-8 (б) имеют шланг длиной не менее 1 м с раструбом и деревянной ручкой.

Рис. 1. Устройство переносных углекислотных огнетушителей Он состоит из:

-	стального баллона 1;

-запорно-пускового устройства нажимного (пистолетного) типа 2; -сифонной трубки 3;

- раструба 4;

- ручки для переноски огнетушителя 5.

В корпус огнетушителя под давлением закачивают заряд двуокиси углерода 7.

На рис. 3 приведено устройство переносного углекислотного огнетушителя.

Принцип действия огнетушителя

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое задается при наполнении огнетушителя.

Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см) при температуре окружающего воздуха 20°С.

Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50иС не должно превышать 15 МПа (150 кг-с/см ).

При открывании запорно-пускового устройства (нажатии на рычаг 2) заряд С02 по сифонной трубке 3 поступает к раструбу 4.

При этом происходит переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное (твердое), сопровождающийся резким понижением температуры до минус 70 С.

Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

1 .Выдернуть чеку 6 или сорвать пломбу.

2.Направить раструб 4 на очаг пожара.

Устройство и принцип действия запорно-пускового устройства (ЗПУ) рычажного типа

З.В запорно-пусковом устройстве нажимного типа нажать на рычаг 2, в устройстве вентильного типа повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа, а в устройстве рычажного типа (применяется в передвижных огнетушителях) - повернуть рычаг до отказа на 180 градусов.

Рис 2. Запорно-пусковое устройство рычажного типа УН-52: 1 -рычаг; 2 пружина; 3 - прокладка; 4 - седло клапана; 5- гайка; 6 -хвостовик; 1 - манжета; 8 - шток клапана; 9 - ось рычага; 10- пломба.

Головка запорно-пускового устройства вворачивается хвостовиком 6 в горловину баллона. При поднятом рычаге 1 запорный клапан прижимается пружиной 2 к седлу 4. Приведение в действие запорно-пускового устройства производится поворотом рычага 1 до отказа, как показано на рисунке пунктирной линией.

При этом за счет смещения центра оси рычаг выступом эксцентричной поверхности надавливает на шток клапана 8 и открывает клапан для выпуска заряда огнетушащего вещества из баллона.

Для прекращения истечения газа рычаг 1 следует повернуть в исходное положение. От случайного включения рычаг удерживается пломбой 10.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, производившей перезарядку, не допускается.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных тучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. Температура эксплуатации и хранения от минус 40 до плюс 50°С. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени.

После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить. Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т. к. температура на его поверхности понижается до минус 60-70 С.

Перезарядка и ремонт "Огнетушителей должны производиться в специализированных организациях на зарядных станциях.

Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 лет после изготовления огнетушителя.

Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже одного раза в два года. Величина массы баллона с запорно-пусковой головкой выбита на корпусе запорного устройства. Суммарная масса огнетушителя определяется прибавлением к ней массы 002, указанной на этикетке или в паспорте.

Транспортирование огнетушителя допускается всеми видами транспорта.

ПРИВЕДЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ В ДЕЙСТВИЕ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Рис. 4. Порошковые огнетушители унифицированные

На рисунке 4 приведено устройство порошковых огнетушителей унифицированных ОПУ-5-01 и ОПУ-10-04.

Огнетушитель состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком. На горловине корпуса посредством накидной гайки закреплена головка 6 с бойком. На головку установлен: источник газа - ИГ поз. 2 (или газогенераторГГГУ поз. 9), сифонная трубка 4, рукоятка запуска 5.

Огнетушитель     оснащен     гибким     рукавом     7 распылителем    8,    который    состоит   из   ручки    12 подпружиненным штуцером, рассекателя II и сопла 10.

Принцип действия огнетушителя основан на энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуска 5, при этом боек приводит в действие источник газа 3 или 9, в результате чего рабочий газ через газоотводную трубку 2, при использовании ИГ, или отверстия в корпусе 9 газогенератора ГГУ аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление.

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью руки на ручку 12 пистолета-распылителя 8, при этом огнетушащий порошок через гибкий рукав 7 и пистолет-распылитель подается на очаг пожара.

Порядок работы и техническое обслуживание огнетушителей Тушение   необходимо   производить   с   наветренной   стороны   с расстояния не менее 3-4 метра. После окончания тушения необходимо нажать на ручку 3 и выбросить остаток порошка.

Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование огнетушителя. Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны производиться в специализированных организациях.

Огнетушители переносные порошковые с баллонами для сжатого газа ОП-5(б) и ОП-Щб) ТУ 4854-167-21352393-97

Рис.5 На рис. 5 представлено устройство огнетушителей данного типа. Огнетушители состоят из: корпуса 1; газового баллончика 2; рычага запорнопускового устройства! 3; сифонной трубки 4; трубки подвода рабочего газа в 1 нижнюю часть корпуса огнетушителя 5; шланга 6; насадка (ствола) 8 и заряда 1 порошка 9.      д

Принцип действия огнетушителя: Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошкового состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку 10 и отвести вверх рукоятку запуска 3, при этом боек приводит в действие источник газа 2, в результате чего рабочий газ через газоотводную трубку 5 аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление.

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью руки на ручку 7 насадка 8.

В качестве рабочего газа используется двуокись углерода. В огнетушителях 011-5(6) вместимость баллончика для рабочего газа составляет 0,175 л, в ОП-Ю(6) - 0,350 л. Оба типа огнетушителей допускают до 5 срабатываний при прерывистой подаче порошка.

Максимальная продолжительность действия огнетушителей при прерывистой подаче порошка составляет 120 с. Средний срок службы огнетушителей 10 лет. Техническое обслуживание производится 1 раз в два года.

Огнетушители порошковые закачные ОП-1(з) и ОП-2(з)

ТУ 4854-001-07503201-97

Рис 6. Огнетушители порошковые закачные.

Устройство и принцип работы На рисунке 6 приведено устройство огнетушителя. Огнетушитель состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком, в горловине которого закреплена пусковая головка 8, содержащая трубку 2, клапан 3, ручку запуска 6, ручку для переноски огнетушителя 4, чеку 5, индикатор давления 7.

Принцип действия огнетушителя основан на использовании
энергии сжатого газа (воздуха кл. 5 ГОСТ 17433) для выброса
огнегушащего порошка.	, ,    .

Один раз в квартал необходимо проверять по индикатору соответствие величины рабочего давления газа в корпусе огнетушителя его установленному значению.

Стрелка индикатора должна находиться в зеленом секторе шкалы. Один раз в год необходимо производить техническое освидетельствование огнетушителей на зарядных станциях с отметкой о результатах освидетельствования в паспорте (журнале).

При тушении пожара необходимо:

1.	Проверить наличие рабочего давления в корпусе по индикатору

2.	За ручку 4 поднести огнетушитель к месту пожара с
наветренной стороны на расстояние не менее 3-4 м.

3.Выдернуть чеку 5 и направить сопло головки 8 на очаг пожара.

4.Нажать на ручку запуска 6.

После окончания тушения необходимо нажать на ручку запуска и выбросить остаток порошка, при этом сопло головки должно быть направлено в сторону от себя.

Огнетушители переносные порошковые ОП-5(з) и ОП-Щз) ТУ4854-157-21352393-97

Рис. 7. Устройство огнетушителя ОП-Ю(з)

В       зависимости       от      типа      порошка      огнетушители предназначены для тушения пожаров следующих классов: ПСБ-3 - классы В, С и Е; П-2АП - классы А, В, С и Е; ПХК - классы В, С, Д и Е; Пирант - классы А, В, С и Е.

Устройство огнетушителей Огнетушители состоят из: корпуса 1; заряда 2 (порошка); сифонной трубки 3;

пространства для рабочего (вытесняющего) газа 4; манометра 5;

ручки для переноски огнетушителя 6; головки с рычагом 7 запорнопускового устройства; шланга 8 с насадкой.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 1.Сорвать чеку 9 (пломбу).

2.Направить насадок огнетушителя на очаг пожара. 3.Резко нажать на рычаг 7 и быстро отпустить. 4.Через 5 с. нажать на рычаг 7, направив струю порошка на огонь. Техническое обслуживание огнетушителей заключается: в проверке давления рабочего газа - один раз в год; в проверке состояния огнетушащего порошка - один раз в пять лет; в переосвидетельствовании баллона - через 5 лет. Проверка давления газа производится визуально по индикатору (манометру) 5. Стрелка индикатора должна быть в зеленом секторе.

Огнетушитель порошковый передвижной ОП-50(з)-10А, 233-У2 ТУ 4854-162-21352393-96

Рис. 8. Огнетушитель порошковый ОП-50(з),

В зависимости от типа порошка огнетушитель предназначен для тушения пожаров классов: ПСБ-3 - классы В, С и Е; ПФ - классы А, В, С и Е;

ПХК - классы В.С.Д и Е; Пирант - классы А,В,С,.и Е.

Устройство огнетушителя

Огнетушитель порошковый закачной ОП-50(з) состоит из: герметичного корпуса 1, в. горловине которого гайкой закреплена головка 3 запорнопускового устройства с сифонной трубкой.

На головке в кронштейне закреплена рукоятка 4 с эксцентричной поверхностью, воздействующая при ее повороте на шток и обеспечивающая открытие клапана запорно-пускового устройства. При этом под действием сжатого газа газопорошковая смесь выбрасывается через сифонную трубку, канал в горловине, шланг 2 с насадком на конце в виде расширяющейся струи на очаг пожара. Для прекращения истечения порошка рукоятку 4 следует повернуть в исходное положение. От случайного включения рукоятка удерживается чекой.

Контроль рабочего давления осуществляется по манометру 5. Подготовка огнетушителя к тушению:

- Подвести огнетушитель к месту загорания на расстояние 3-5 м (в зависимости от размеров очага пожара и тепловыделения).

- Выдернуть чеку.

3.	Развернуть шланг и направить насадок на горящую поверхность.
Следует помнить, что при включении огнетушителя на его корпус

и насадок действует реактивная сила до 30 кгс.

4.	Повернуть рукоятку 4 запорно-пускового устройства на 1800 до
фиксированного положения.

Порядок работы:

- Тушение очагов пожара на открытых площадках следует производить с наветренной стороны.

- Струю порошка направить на передний фронт горящей поверхности под углом 5° и 15°, быстро перемещая насадок, подрезая пламя. Обеспечить покрытие всей поверхности горения порошковым облаком, создать наибольшую концентрацию порошка в зоне горения и наступать на очаг горения по мере отступления огня от переднего края.

- При наличии горящего пролива горючего у технологического оборудования, тушение начинать с горящего пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование.

- Тушение горючих жидкостей площадью более 8 м и временем горения более 1 мин. следует производить несколькими огнетушителями одновременно.

- При наличии тлеющих материалов (дерево, бумага, ткань и др.) порошок только сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает полного горения (тления). Поэтому необходимо дополнительно к порошку применять водные и пенные огнетушители.

6. Тушение загорания гаов, а также жидкостей, истекающих из отверстий, следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горючей струи до полного отрыва факела. 7. Установки под напряжением тушить с расстояния не ближе 1 м. Техническое обслуживание огнетушителя заключается: в проверке давления рабочего газа - один раз в год; в проверке состояния огнетушащего порошка - один раз в 5 лет; в переосвидетельствовании баллона - через 5 лет. Проверку давления газа производить визуально по индикатору (манометру). Стрелка индикатора должна быть в зеленом секторе.

С ИНСТРУКЦИЕЙ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОЗНАКОМЛЕН:

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)

___________ ___________________________ _____________ «____»______________ ___ г.

(организация)                  (ФИО)                               (подпись)                                                (дата)